MANUEL DU CHEF DE BORD
MACIF CENTRE DE VOILE

Support pédagogique du stage de niveau chef de bord

# SOMMAIRE

I - RESPONSABILITES DU CHEF DE BORD 	3

1 – LES FONCTIONS DU CHEF DE BORD	4

2 – LA RESPONSABILITE DU CHEF DE BORD	5

II- LA PRISE EN MAIN D'UN VOILIER	7

1- LA PRISE EN MAIN SECURITE	7

2 – PRISE EN MAIN TECHNIQUE 	8

3- LE BRIEFING A L'EQUIPAGE	10

III – LA LOCATION	12

1- QUELLE LOCATION CHOISIR ? 	12

2- LE CONTRAT DE LOCATION	13

IV – ORGANISER SA CROISIERE	16

1- DÉFINIR LE PROGRAMME DE NAVIGATION	16

2- LES DIFFERENTS PROGRAMME DE NAVIGATION  	17

3- LE CHOIX DE SA ZONE DE NAVIGATION 	19

V – GESTION DE L'EQUIPAGE 	22

1- LES 10 COMMANDEMENTS DU BON CHEF DE BORD 	22

2- COORDONNER LES MANOEUVRES 	22

3- COORDONNER LA VIE A BORD  	22

VI – LES MANOEUVRES EN SOLITAIRE	23

1- PREPARER SON BATEAU POUR UNE N AVIGATION EN SOLITAIRE	23

2- LE VIREMENT DE BORD & EMPANNAGE EN SOLITAIRE 	24

3- LA RÉDUCTION DE VOILURE EN SOLITAIRE	26

VII – LA NAVIGATION DE NUIT	29

1- LA PREPARATION D'UNE NAVIGATION DE NUIT	29

2- LA NAVIGATION PAR LES FEUX ET LES PHARES	30

3- L'ORGANISATION DES QUARTS  DE NUIT	31

VIII - LES PROCEDURES D'URGENCE EN MER	33

1- PRINCIPES D'ELABORATION D'UNE PROCEDURE D'URGENCE	33

2- PROCEDURE D'URGENCE  EN CAS DE DEMATAGE	35

3- PROCEDURE D'URGENCE EN CAS D'EVACUATION D'URGENCE	36

4- PROCEDURE D'URGENCE EN CAS DE FEUX A BORD	37

5- PROCEDURE D'URGENCE EN CAS D'AVARIE DE BARRE	39

6- PROCEDURE D'URGENCE EN  CAS DE VOIE D'EAU A BORD	40

7- PROCEDURE D'URGENCE EN CAS DE BLESSE A BORD 	41

IX - ORGANISATION DES SECOURS EN MER	46

1- SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SAUVETAGE EN MER (SMDSM)	46

2- LES CROSS EN FRANCE 	47

3- CONTACTER LE CROSS 	48

3- ÉMETTRE UN MESSAGE DE DÉTRESSE PAR VHF EN PHONIE	49

4- ÉMETTRE UN MESSAGE DE DÉTRESSE PAR VHF A.S.N.	50

5- DÉTRESSE : AVOIR UNE CONSULTATION MÉDICALE EN MER	51

# I - RESPONSABILITES DU CHEF DE BORD

## 1 – LES FONCTIONS DU CHEF DE BORD

Le chef de bord va assurer le commandement du navire. Il a la responsabilité de l'équipage et du navire. Il doit être la personne la plus qualifiée et la plus expérimentée du bord. Il est impératif que le chef de bord soit clairement défini avant toute sortie en mer.

### A bord, le chef de bord a pour fonction  :

- D'assurer la conduite du navire (cap suivi, réglage des voiles, vieille visuelle….)

- D'assurer la route à suivre (cap à suivre, positionnement, suivie de la navigation, lecture de la carte, prise en compte des marées, prise en compte du courant...)

- D'assurer une navigation dans les règles de l'art (prise de la météo, choix du type de voilure, choix de la zone de navigation, vieille VHF…)

- De coordonner son équipage dans les manœuvres et la conduite du navire (virement de bord, empannage, réduction de voilure…),

- De coordonner la vie à bord (vie a bord, gestion des repas, gestions des quarts…)

- De vérifier et d'assurer l'état de fonctionnement du voilier (prise en main technique, suivi – entretien – réparation du matériel)

- De tout mettre en œuvre pour préserver et sécuriser son équipage (port du gilet, consigne de sécurité…)

- De mettre en œuvre tous les moyens possibles de sauvetage et de détresse en cas d'avarie en mer (procédure d'urgence, message de détresse, geste de premier secours…)

Le chef de bord est la seule personne à prendre la décision de partir en mer. , Il est le seul à assurer que le voilier et l'équipage sont aptes à naviguer dans les conditions météorologiques et la zone de navigation prévues.

## 2 – LA RESPONSABILITE DU CHEF DE BORD

### LE CHEF DE BORD EST RESPONSABLE DEVANT LA LOI

La responsabilité du chef de bord est une responsabilité pour faute en application de l’article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Concrètement, en se référant à différentes arrêts rendus par la cour de cassation, le chef de bord pourra voir sa responsabilité engagée pour faute personnelle si :

- Il n’invite pas l’équipage, par tempête et dans une passe dangereuse, à se pourvoir des gilets de sauvetage ou à s’assurer.

- Il navigue non au grand largue, mais en frôlant le vent arrière, ce qui peut provoquer un empannage non contrôlé et blesser un équipier.

### L’ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ DU CHEF DE BORD

Le Chef de bord pourra voir sa responsabilité allégée dans certain cas :

L'obligation de résultat : Le Chef de bord n’a pas une obligation de résultat. Il devra démontré qu'il a mis tout en place pour éviter le dommage.

Le cas de force majeure, le Chef de bord doit démontrer que les circonstances de l’accident ne lui sont pas imputables.

Le critère d’irrésistibilité, (circonstances à caractères insurmontables). Le chef de bord devra prouver qu' il n'avait alors pas d'autre choix que d'opérer cette manœuvre ou route ayant entraîné le dommage.

Le fait d’un tiers.

La faute de la victime.

Cependant, si l’ensemble des circonstances sont de nature à atténuer la responsabilité du Chef de bord, il demeure qu'il est la plus part du temps déclaré responsable des dommages du fait de sa qualité de chef de bord.

# II- LA PRISE EN MAIN D'UN VOILIER

Le chef de bord doit impérativement connaître le bateau et l'ensemble de ses équipements avant de partir en mer. Avant de débuter sa croisière,  il doit effectuer une prise en main du bateau et faire un débriefing à l'équipage. Suivant le programme de navigation, la prise en main sera plus ou moins poussée.

## 1- LA PRISE EN MAIN SECURITE

Le chef de bord  effectue une prise en main du matériel de sécurité afin :

- De savoir où le matériel de sécurité est rangé à bord

- De savoir comment le matériel de sécurité fonctionne

- De vérifier qu'il y a bien à bord le matériel de sécurité obligatoire à la catégorie de navigation.

Depuis le 01er mai 2015, il y a 3 catégories de navigation :

- Catégorie « côtier » : jusqu'à 6 milles d'un abri

- Catégorie « semi hauturier » : de 6 à 60 milles d'un abri

- Catégorie « hauturier » : plus de 60 milles d'un abri

La prise en main sécurité doit déboucher sur un plan du matériel à afficher dans le bateau. Pour exemple, le plan du matériel de sécurité du Macif 18.

## 2 – PRISE EN MAIN TECHNIQUE

La prise en main technique doit permettre :

- D'identifier et de localiser les éléments techniques du bateau.

- De vérifier que le matériel technique soit en état de marche.

- De vérifier que le voilier soit prêt à naviguer.

- De connaître l'ensemble du matériel disponible a bord du voilier.

Afin de ne rien oublier, il est impératif d'avoir une check-list qui doit être personnalisée suivant le bateau. La check-list ci dessous est réalisée en partant du fond du bateau et en remontant :

| MATERIEL | LOCALISE | ETAT | REMARQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| FOND DU BATEAU |
| Boulon de quille |  |  |  |
| Crépines d'aspiration des pompes de cale |  |  |  |
| Passe coque ( sondeur /vitesse) |  |  |  |
| Vannes d'évacuation des douches, toilettes, et éviers |  |  |  |
| Fonctionnement des toilettes |  |  |  |
| MOTEUR |
| Vanne d'arrivée d'eau de mer – refroidissement moteur |  |  |  |
| Tension de la courroie du moteur |  |  |  |
| Niveau d'huile moteur |  |  |  |
| Niveau de liquide de refroidissement moteur |  |  |  |
| Vanne gazole |  |  |  |
| CIRCUIT ELECTRIQUE |
| Batteries de service |  |  |  |
| Batterie de démarrage moteur |  |  |  |
| Coupes circuits |  |  |  |
| Identification du panneau électrique |  |  |  |
| CIRCUIT DE GAZ |
| Vanne d'arrivée du gaz |  |  |  |
| Bouteille de gaz |  |  |  |
| CIRCUIT D'EAU |
| Pompe a eau sous pression |  |  |  |
| Vanne d'inversion des réservoirs d'eau |  |  |  |
| AMENAGEMENT INTERIEUR |
| Fermeture des hublots |  |  |  |
| Fermeture des équipés |  |  |  |
| Zone de rangement |  |  |  |
| Utilisation du coin cuisine |  |  |  |
| Utilisation de la douche |  |  |  |
| Utilisation des WC |  |  |  |
| Utilisation de l'électronique |  |  |  |
| PONT |
| Taquets d'amarrage |  |  |  |
| Filière et chandeliers |  |  |  |
| Enrouleur : tambour, bosse, taquet |  |  |  |
| Chariot de génois |  |  |  |
| Poulies et renvois en pied de mat |  |  |  |
| Piano : drisse, bouts, taquets |  |  |  |
| Winchs |  |  |  |
| Écoute de GV |  |  |  |
| Système de barre : barre, et drosse |  |  |  |
| Démarrage moteur |  |  |  |
| Électronique |  |  |  |
| GREEMENT |
| Voiles |  |  |  |
| Haubans : cadène, cage, ridoir, cable, menchon |  |  |  |
| Etai : cadène, cage, ridoir, cable, menchon |  |  |  |
| Pataras : cadène, cage, ridoir, cable, menchon |  |  |  |
| EQUIPEMENTS DIVERS |
| Rallonge électrique |  |  |  |
| Tuyau d'arrosage |  |  |  |
| Table de cockpit |  |  |  |
| Annexe, rames, gonfleur |  |  |  |
| Moteur annexe |  |  |  |
| Amarres, par-abattage |  |  |  |

Pour déceler un problème technique, il y a 5 indices possibles :

Jeux – rouille – fissure – oxydation – fuite

## 3- LE BRiEFING A L'EQUIPAGE

Après avoir réalisé la prise en main sécurité et la prise en main technique du voilier, le chef de bord doit réaliser un briefing à l'équipage.

### 1- LE BREFING SECURITE A L'EQUIPAGE :

Le briefing sécurité donne les consignes liées aux des risques courants que l'équipage risque de rencontrer durant la croisière. Ce briefing doit préciser :

L'équipement personnel que doit porter l'équipage. Il doit protéger :

        - Du froid (polaires, sous vêtement polaire, gants, bonnet, collant…)

        - Du soleil (lunettes, crème, chapeau, casquettes…)

        - De la pluie (Bottes, cirés…)

        - Des coups sur le bateau (chaussure de pont et gants de manœuvres)

Le port du gilet de sauvetage. Il doit être obligatoire à bord, c'est la première protection contre la noyade. Le briefing doit  préciser le mode de fonctionnement et de réglage.

La procédure d'envoi d'un message de détresse. Cette procédure doit être la plus simple et la plus claire  possible. L'envoi d'un message de détresse par ASN sera a privilégier.

Les déplacements sur le bateau : ou s’asseoir, ou se tenir, comment se déplacer, a quoi toucher, comment monter et descendre du bateau, …

Enfin, Lors de ce briefing sécurité, le chef de bord doit prendre connaissance des traitements et antécédents médicaux de l'équipage à communiquer en cas d'urgence.

### 2- LE BREFING TECHNIQUE A L'EQUIPAGE :

Il porte sur l'utilisation du bateau et la vie à l’intérieur : L'utilisation des équipées (ouverture, fermeture), des hublots, de la cuisine (vanne de gaz), des toilettes (vannes).  Précisez l'importance du rangement et du calage, l'emplacement des mains courantes.

A rappeler , avant chaque sortie en mer :

- Fermer toutes les vannes

- Fermer tous les hublots

- Rangement et calage des affaires à l’intérieur

# III – LA LOCATION

## 1- QUELLE LOCATION CHOISIR ?

Pour choisir une location (bateau, zone...) le chef de bord doit impérativement prendre en compte les éléments constitutifs de la croisière qui vont la rendre plus ou moins difficile.

Le niveau du chef de bord : Est-ce une première expérience de chef de bord et de location ? Quel est le niveau de voile FFV atteint ? l'expérience comme chef de bord et l'expérience comme équipier.

Le niveau de l'équipage : Plus l'équipage est débutant, plus il est difficile à encadrer. Il est souhaitable d'avoir un second dans l'équipage sur qui le chef de bord peut s'appuyer pour réaliser les manœuvres.

La taille du bateau : La taille est synonyme de confort mais aussi de technicité et de physique dans les manœuvres. Sur un petit bateau il est plus facile de récupérer les erreurs commises.

Le type de voilier :  Les bateaux sont construit en fonction d'un programme de navigation, il faut que le bateau correspond au programme de la navigation souhaitée. Il existe trois grand type de voilier : les croiseurs familiaux (Sun odyssey, Dufour 410, …) les croiseurs rapides (Sun fast, 40.7, Dufour 40E, … ) les voiliers de régates (Pogo, grand surprise, Sun Fast 3200, ...)

La zone de navigation :  Une zone « facile » est une zone protégée des vents dominants et de la houle, avec des abris et des mouillages rapprochés. Attention à regarder le courant et le nombre de cailloux.

La période de location : Pour une première location, préférez le week end du 15 Aout a celui de la Toussaint

## 2- LE CONTRAT DE LOCATION

Le contrat doit obligatoirement définir l'ensemble des points ci-dessous :

La définition des parties : Le contrat doit commencer par définir l'identité, les coordonnées et la dénomination du loueur et du locataire. Pour une société de location, son numéro d'enregistrement au registre du commerce doit apparaître.

L'objet du contrat : Le contrat est un contrat de location de voilier entre les parties définies. En plus, il doit être mentionné :

- Les caractéristiques du voilier à louer : nom, marque, modèle, taille, numéro d'immatriculation, catégorie de navigation, nombre maximum de personne autorisées a bord.

- Les caractéristiques de la location : Port de départ, port de retour, zone de navigation, délimitation du périmètre,  interdiction de navigation (zone, meteo, ...)

La période de location : Elle doit être clairement définie : du (jours, mois, année, heures) au (jours, mois, année, heures), avec le nombre de jours correspondant.

Prix de la location & modalités de paiement : Le prix de la location, le prix des options (spi, annexe, …), le prix du forfait nettoyage. Le montant de la caution avec les modalités de restitution, et les dates de versements à effectuer. L'objet de la caution doit être mentionné

Les conditions d'annulation : Quelles sont les causes d'annulation recevable (maladie, météo, ...) et quelles sont leur modalités de traitements.

L'Assurance : Le loueur doit avoir souscrit une police d'assurance « tous risques » dont le bénéfice est reporté sur le locataire pendant toute la période de la location. Cette assurance couvre tous les dégâts qui pourraient être causés au bateau ainsi que le vol de celui-ci et de tout ou partie de ses accessoires. Le contrat doit mentionner quels sont les pertes et dommages non couverte par le contrat d'assurance.

Attention, en général la pratique d'une régate nécessite un complément d'assurance, le contrat doit définir quelle parti prend a sa charge l'assurance complémentaire.

Conditions à remplir par loueur : le locataire doit pouvoir prouver qu'il a l’expérience nécessaire pour manier le voilier « en bon père de famille ». Il est possible que le locataire ne soit pas le chef de bord. Dans ce cas, il doit préciser le nom et l'expérience du chef de bord sur le contrat.

Obligations des parties : L'ensemble des points ci-dessous doivent apparaître dans le contrat :

- Le loueur doit fournir un bateau avec un équipement et un armement de sécurité conformes à la réglementation applicable à la catégorie de navigation et à jour.

- Le loueur doit s’engager à ce que le bateau, son équipement et son armement soient en parfait état de fonctionnement et de propreté.

- L'inventaire, la prise en main et les conditions de restitutions de retour

- Le locataire doit s'engager effectuer une navigation de plaisance dans les règles de l'art, en se conformant aux lois et aux règlements applicable a la navigation

- Le type d’utilisation autorisées et interdites  (prêt, location, régate, commerce, …)

- La prise en charge des consommables (gaz, gazole, … )

- La responsabilité et les conduites à tenir en cas d'avaries et de pertes de matériel

Responsabilités : La responsabilité du bateau et de l'équipage doit apparaître sur le contrat. Il faut distinguer 3 cas de figures :

- Location sans skipper professionnel, le locataire est le chef de bord, la responsabilité du bateau et de l'équipage lui incombe.

- location sans skipper professionnel mais avec un tier comme chef de bord : le contrat de location doit explicitement définir la responsabilité

Signature des parties : Une fois le contrat signé par les deux parties, il faut procéder à l'inventaire et l'état des lieux.

# IV – ORGANISER SA CROISIERE

Le chef de bord va orchestrer la navigation. Il choisit la durée de navigation en mer, le rythme, l'intensité et les escales. Cependant, une navigation en équipage implique que celui ci adhère au projet de navigation. Le chef de bord doit répondre à deux questions fondamentales : pourquoi l'équipage vient naviguer avec lui ? Et qu'attend l'équipage de la croisière ?

## 1- DÉFINIR LE PROGRAMME DE NAVIGATION

Pour organiser une croisière en voilier, le chef de bord doit porter son attention sur les éléments déterminants de sa croisière : l'équipage, le projet de navigation, le bateau, la zone de navigation et la météo. La croisière est une réussite lorsque le chef de bord parvient à prendre en compte et intégrer harmonieusement chaque élément dans son programme de navigation.

- - L'équipage : Prendre en compte son niveau, sa motivation et ses attentes.

- - Le projet de navigation : Définir le type de navigation que souhaite faire l'ensemble de l'équipage : sportive, touristique, technique, détente.

- - Le bateau : sa taille, sa technicité,  son armement.

- - La zone de navigation : ses atouts, ses contraintes, ses difficultés

- La météo : Le vent, la mer, et leurs évolutions.

Une règle fondamentale

La navigation est toujours prévue en fonction du niveau et des attentes de l'équipage et pas en fonction de celle du chef de bord.

La voile est un sport d'équipe, c'est l'équipage qui fait vivre le bateau et le projet de navigation.

## 2- les différents de programme de navigation

### 1- PROGRAMME Découverte de la croisière

L'équipage : motivé par la découverte et la convivialité du milieu nautique.

Le programme : Le programme de la journée se scinde en demi-journées. Le déjeuner du midi se passe obligatoirement à l’arrêt pour être une véritable pause  (au mouillage ou au port). Le temps de navigation en continu ne dépasse pas 3 heures. Les bords de près sont de courte durée. La zone de navigation évite les endroits exposés à la houle et au vent fort.

Une ou plusieurs demi-journée peuvent être consacrées à la visite touristique, au repos, à la plage, … Dès que les conditions météorologiques se dégradent (pluie, vent fort, houle…) un programme de substitution à terre ou au bateau à quai est mis en place (visite touristique, jeux…). La distance parcourue sera au maximum de 25 Milles par jour.

L'objectif du chef de bord : La navigation doit paraître facile. Au final, l'équipage a pris du plaisir et après cette expérience réussie il souhaite revenir et aller plus loin dans l'apprentissage.

### 2- PROGRAMME plaisir EN MER ET A LA VOILE

L'équipage : L'équipage veut vivre une expérience de marin. Il est en demande d'apprentissage.

Le programme : Le programme de la journée se scinde en demi-journées autour d'un thème de navigation imaginé en fonction du trajet du jour. (Exemple : réglage le matin au près, et retour vers le mouillage au portant avec manœuvre de spi l’après-midi). La pause du déjeuner se fait dans des conditions faciles afin de revenir sur la navigation effectuée. Le voilier doit être facile à manipuler pour que l'équipage le prenne aisément en main, comprenne les manœuvres à effectuer et les notions à savoir.  Une bonne journée de navigation atteindra en moyenne 40 milles.

L'objectif du chef de bord : La conduite du voilier,  les manœuvres et la navigation doivent être faciles à réaliser et à comprendre pour l'équipage. Ils doivent être adaptés à leur niveau.

Sous toiler le bateau au début de la navigation pour faciliter les manœuvres puis renvoyer de la toile au fur et a mesure de la progression de l'équipage.

### 3- PROGRAMME EXPERIENCE DE MER :

Type d'équipage : Expériences réussies comme équipier actif à bord. Les équipiers cherchent devenir autonome dans le futur.

Programme : Le temps passé en mer et les distances parcourues s'allongent. Le programme  alterne des journées à effectuer de la distance pour apporter de l’expérience en mer avec des journées plus techniques. On recherche les situations demandées par l'équipage sur des points précis: arrivée de nuit, empannage sous spi, emprunt de passes délicates,  … .  Sur une journée la distance parcourue pourra atteindre 60 Milles et plus en cas de navigation de nuit.

L'objectif du chef de bord : Mettre en place une navigation qui devient de plus en plus technique pour son équipage.

Les premières journées de navigation sont consacrées à l'échauffement pour l'équipage : retrouver ses marques sur le bateau, dans les manœuvres, s'amariner, vérifier la maîtrise des fondamentaux (nœuds, manœuvres, vocabulaire…) Après, la navigation peut devenir plus technique.

## 3- LE CHOIX DE SA ZONE DE NAVIGATION

### - CHOISIR SA ZONE DE NAVIGATION

Après avoir définit son programme de navigation, il faut rechercher une zone de navigation qui correspondre aux attentes de l'équipage. Il faut regarder plus en détail :

- L'attrait touristique de la zone

- Le nombre d'abris, de mouillages et de port

- L'éloignement des abris, mouillages et port

- Les conditions météorologiques générales de la zone

- La difficulté de navigation : Courant, Marée, cailloux, exposition à la houle ….

Impératif : Il faut utiliser les guides nautiques et les guides touristiques pour récolter ce type d'informations.

### - ANALYSE DE LA ZONE DE NAVIGATION :

Dans un premier temps, grâce aux guides nautiques, aux guides touristiques et aux cartes marines, il faut effectuer une première lecture de sa zone de navigation et de ses escales. Cette analyse permet de ressortir les caractéristiques clefs des ports, des mouillages, des passes, … .

Ensuite, une fois les dernières variables connues, c'est à dire la météo et le niveau réel de l'équipage, le chef de bord pourra élaborer son plan de navigation et ses escales. En plus, en cas d’aléas, grâce à sa première analyse de zone, il pourra modifier aisément son plan de route.

Pour analyser la zone de navigation, a chaque mouillage, passe, port, … une série de question est à se poser :

l'attrait touristique :

Pour un grand nombre de marin, c'est le premier critère de choix pour leur croisière. L'endroit est-il somptueux ? y a t-il un intérêt historique ? des activités à effectuer ?…

L'attrait technique :

L'escale répond-il aux besoins techniques  du voilier et de la croisière ?: gazole, supermarché, accastilleur, ,moyen de transport pour embarquer ou débarquer, ….

Accessibilité en fonction  de la marée :

En fonction du tirant d'eau du voilier, De quelle heure à quelle heure peut' on rentrer dans le port ? Avec le plan détaillé du port et des horaires de marées, calculer les plages horaires d'accessibilité.

Accessibilité en fonction de la météo :

Dans quelles conditions météo l'escale ou la passe est-elle inaccessible, inconfortable, ou impraticable ? : Orientation et vitesse du vent, orientation et taille de la houle, courant, vent face au courant ou à la houle, visibilité réduite, ….

Technicité de la navigation :

La pratique de la passe ou du mouillage est-il difficile ? : nombreux cailloux immergés, courants traversiers, peu de repères visuels, balisage réduit,  ….

Éloignement du mouillage  :

A quelle distance se trouve le mouillage de l'escale précédente et de l'escale suivante ? A quelle distance se trouve la passe à s'engager ?

Attention : Suivant la météo, à distance égale, le temps de navigation peut être très différent.

Exemple d'analyse d'une zone de navigation

| Ports mouillages et passes | Attrait Touristique (/4 étoiles) | Attrait Technique (/4 étoiles) | Accessibilité / marée | Accessibilité / Météo | Technicité de la navigation | Éloignement par rapport à la Trinité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le Palais |  |  | De 1h avant la PM à 1h après | Accessible par tous temps | Facile | 12 Milles |
| SterVen |  | - | Toute heure | Impraticable pour houle d'Ouest et vent d' Ouest de 5 Beaufort et plus | Approche facile sans mer. Mouillage difficile, | 14 Milles |
| Passe des Soeurs |  | - | Toute heure | Impraticable par visibilité faible | Difficile : A prendre à la renverse du courant avec une bonne visibilité | 8 Milles |

Le tableau présente le début d'analyse de la zone de navigation de Quiberon.

# IV – GESTION DE L'EQUIPAGE

L'encadrement de l'équipage est une des fonctions les plus difficiles du rôle du chef de bord. Il faut réussir à faire passer sa façon de naviguer en prenant en compte les considérations physiques, techniques et psychologiques de l'équipage.

## 1- LES 10 COMMANDEMENTS DU BON CHEF DE BORD

Les 10 règles fondamentales du chef de bord pour encadrer son équipage :

1 – NE JAMAIS CRIER SUR SON EQUIPAGE

2 – NE JAMAIS S'ENERVER

3 – NE JAMAIS S'ADRESSER DE FACON DEGRADANTE A SES EQUIPIERS

4 – NE JAMAIS SE COMPORTER COMME UN DESPOT OU UN TIRAN A BORD

5 – GARDER TOUJOURS UNE OREILLE ATTENTIVE A SON EQUIPAGE

6 – TOUJOURS BRIEFER L'EQUIPAGE AVANT CHAQUE

7 – PRIVILEGIER UN PROCESSUS COLLEGIAL POUR LA PRISE DE DECISION

8 – POUR CHAQUE DECISION, TOUJOURS PRENDRE EN COMPTE SON EQUIPAGE

(Au niveau technique, au niveau physique et au niveau psychologiques (appréhension, stress, … )

9 – POUR TOUTES DECISIONS, LE DOUTE IMPOSE LA SAGESSE

10 – L'EQUIPAGE EST LA PLUS GRANDE RICHESSE DU BORD

## 2- COORDONNER LES MANOEUVRES

#### LA GESTION DE L'EQUIPAGE AVANT LA MANOEUVRE

Deux impératifs :

- Anticiper assez tôt la manœuvre pour avoir le temps de réaliser le briefing

- Différencier les situations directives des situations pédagogiques

Les situations directives sont les situations et manœuvres difficile où il n'y a pas le droit à l'erreur.

Les situations pédagogiques sont les situations et manœuvres où l'équipage peut se faire la main pour se former et où l'erreur n'est pas dangereuse pour le bateau et pour la navigation.

##### Pour les situations directives :

- N'expliquez pas le « pourquoi du comment ».

- Position un équipier à chaque poste

- Donner de façon simple et claire les actions à réaliser dans l'ordre de la manœuvre

- Donner les repères qui font enclencher les actions

- Vérifier que chaque équipier a bien compris son rôle et les actions à réaliser avant la manœuvre.

##### Pour les situations pédagogiques :

  - Expliquez l'objectif à atteindre par la manœuvre

  - Expliquez le rôle et l’enchaînement de chaque poste

  - Expliquer les actions a réaliser et les repères

#### LA GESTION DE L'EQUIPAGE PENDANT LA MANOEUVRE

Idéalement, le chef de bord ne participe pas à la manœuvre, il l'observe et intervient par ordre ou par action pour

##### Pour les interventions orales :

- Ne pas crier sur un équipier mais parler fort

- S'assurer que le vocabulaire employé est compréhensible

- Adapter la consigne et le vocabulaire si il y a une incompréhension de la part de l'équipage

##### Pour les interventions physiques :

- Ne pas prendre la place de l'équipier mais venir l'aider

- Encourager l'équipier dans la réalisation de sa manœuvre

- Expliquer votre intervention à l'équipier

## 3- COORDONNER LA VIE A BORD

A bord, le chef de bord doit veiller :

- L'ensemble de l'équipage, y compris le chef de bord participe aux taches de la vie en collectivité

- L'ensemble de l'équipage, y compris le chef de bord se respectent

- A ce que chacun trouve sa place a

- A assurer la convivialité

Astuce : Plutôt que d'instaurer des quarts pour les taches de vie (ce qui peut paraitre fastidieux et militaire) répartissez les taches de façon équilibrée en fonctions des forces vives de votre équipage : La personne qui aime faire a manger ne s’occupera que de la cuisine, les autres assurent la table, la vaisselle, l'avitaillement. Le lève-tôt est chargé du pain le matin, les rigoureux du rangement de l'avitaillement, ….

# VII – LA NAVIGATION DE NUIT

## 1- LA PREPARATION D'UNE NAVIGATION DE NUIT

L'obscurité rendant les manœuvres, la conduite et la vieille beaucoup plus difficiles, Il est nécessaire de préparer son bateau et son équipage à la navigation de nuit.

Les feux de navigation :

Ils doivent être allumés du coucher au lever du soleil. En zone côtière, il faut privilégier les feux aux balcons afin qu'ils ne soient pas confondus avec les lumières sur la cote. En pleine mer, les feux de tête de mât permettent d’être vu de plus loin.

Le cockpit :

L’ensemble du bateau doit être rangé et prêt à la manœuvre. Les bouts, drisses et écoute à leurs places. Les lignes de vies doivent être installées. Il existe des lignes de vie fluorescente pour une meilleure visibilité la nuit.

L'équipage :

Il est impératif que tous les équipiers soient attachés au bateau par leur gilet-harnais. L'équipage doit porter un moyen lumineux (cyalume ou flash light) et une lampe frontale pour les manœuvres.

La flash light doit être étanche et anti choc. Pour ne pas éblouir les équipiers sur le pont, il faut porter la lampe frontale autour du cou, elle va éclairer les mains pour réaliser la manœuvre sans éblouir les équipiers.

L'intérieur : 	La lumière doit être limitée à la table à carte pour ne pas éblouir les équipiers sur le pont. De plus, elle doit être franchement tamisé pour permettre une adaptation rapide aux yeux.  Penser à passer en mode nuit la luminosité du GPS.

## 2- LA NAVIGATION PAR LES FEUX ET LES PHARES

Les feux sont des excellents amers pour guider sa navigation. Il devient facile de se repérer à condition d'avoir bien identifier les feux. Sur votre sail book, il est impératif de caractériser les feux et phares que vous allez croiser : Il faut distinguer :

Le type de feux : feux à éclat, (Fl) feux scintillant (Q ou VQ), feux à occultation (Occ), feux isophase (ISO)

La couleur : rouge (R), blanc (W), vert (G). Lorsque la couleur n'est pas indiquée elle est jaune.

Les secteurs des feux, le nombre d'éclat et la période.

#### Exemple du passage du raz de Sein

| MARQUES ET AMERS VISIBLE ET A LAISSER A BÂBORD | Instructions | MARQUES ET AMERS VISIBLE ET A LAISSER A TRIBORD |
| --- | --- | --- |
|  | En venant de Audierne (A l'Est de la carte) Route sur Le CHAT en restant dans le secteur rouge : 2 éclats Rouge Dans le secteur Blanc de la VIEILLE : Trouver le phare de TEVENNEC : 1 Éclat sur 4 seconde | La VIEILLE Occultation 2+1 sur 12 seconde - premier temps secteur Blanc - deuxième temps secteur Rouge - Troisième temps secteur Blanc |
| LE CHAT 2 éclats Rouge, puis Vert, puis Rouge 2 phares l'ile de sein | Faire route sur le phare de TEVENNEC en restant dans le secteur Blanc (1 éclat sur 4 secondes) | La VIEILLE Cardinal Ouest |
| TEVENNEC | Lorsque LE CHAT devient Blanc (2 éclat Blanc) route au Nord Est en restant dans le secteur Blanc | La VIEILLE Cardinal Ouest |

## 3- L'ORGANISATION DES QUARTS  DE NUIT

Les quarts de nuit permettent d'avoir une rotation de l'équipage afin d'assurer la conduite du navire (manœuvres, réglages, conduite, et suivi de la navigation sur la carte) et d'assurer le repos de l'équipage (sommeil, alimentation, repos). Idéalement, le chef de bord est hors quart. Il va ainsi s'assurer d’être présent sur le pont pour toutes les manœuvres à réaliser, pour les phases de navigation délicate (traversée de rail, de chenaux, de rase cailloux, d'entrée / sortie de port, .. ), et pour répondre à son équipage à chaque sollicitation.

Il est impératif de préciser a l'équipage de ne pas hésiter à réveiller le chef de bord a la moindre crainte concernant la navigation.

Il existe deux types de quarts, les quarts fixes ou les équipiers se relaient par tranche de 2 à 4 heures, et les quarts roulants effectués en équipage qui permettent d'avoir un meilleur suivi de la navigation lors des changements de quarts.

### Exemple de Quarts FIXEs  :

|  | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipier 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipier 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipier 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau de quart fixe par équipe

|  | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipier 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipier 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipier 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipier 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### EXEMPLE DE QUARTS ROULANT :

|  | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipier 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipier 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipier 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Équipier 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# VIII - LES PROCEDURES D'URGENCE EN MER

## 1- PRINCIPES D'ELABORATION D'UNE PROCEDURE D'URGENCE

Afin de réagir au mieux face aux différentes avaries qui peuvent se produire en mer, il est impératif de se préparer et de chercher à les anticiper. Pour le chef de bord, cette phase de préparation va passer par :

              - Le contrôle et l'entretien de son matériel de navigation et de son voilier

        - La vérification et la bonne utilisation de son matériel de sécurité

    - L'optimisation de son matériel de sécurité

    - La réalisation d'une procédure d'urgence à appliquer pour chaque type de problème

    - Un entraînement systématique et régulier avec son équipage.

Les récits et les retours d’expérience sont les meilleures sources d'information pour se préparer à des situations et des problèmes jamais rencontrés. Quelles sont les actions à mener pour gérer ces différents types d'avaries et quelle est la procédure d'urgence à suivre par son équipage ?

### 1- RÉALISER UNE PROCÉDURE D'URGENCE, LES PRINCIPES CLEFS :

Les objectifs d'une procédure d'urgence en cas d'avarie en mer sont :

      - Éviter le sur accident.

      - Déterminer l'ordre des actions clefs à mettre en œuvre.

      - Organiser son équipage, savoir qui doit faire quoi.

      - Lutter efficacement et rapidement contre le problème.

      - Anticiper et éviter tous aléas et dégradations de la situation.

Les procédures d'urgences sont propre à chaque chef de bord, elles dépendent :

- Du type de problème qu'elle traite

- Des moyens présents à bord (sécurité, détresse, équipements…)

- De l'équipage, (du nombre, des compétences techniques et du niveau physique).

- Du voilier, (caractéristiques technologiques et équipement).

- De la zone de navigation, de sa dangerosité, de son éloignement et des moyens de secours dédiés.

Il faut une procédure d'urgence pour :

    - Un homme à la mer

    - Un blessé grave à bord

    - Une évacuation d'urgence

    - Une avarie de barre ou de safran

    - Un incendie

    - Un démâtage

    - Une voie d'eau à bord

### ORGANISATION TYPE D'UNE PROCÉDURE D'URGENCE :

1 – Sécuriser son équipage et sa navigation.

Le principal risque de sur accident réside dans le fait que l'on oublie les risques qu'encoure l'équipage dans des situations critiques.  Avant même de lutter contre le problème, en tant que chef de bord, il faut s'assurer qu'aucun équipier ne soit exposé à un danger. Il en va de même pour sa navigation.

2 – Communiquer sa détresse

Suivant la nature du problème et les moyens du bord il faut émettre sa détresse afin d'avoir l'aide nécessaire souhaitée.

3 –Caractériser les différents types de situation possible

La procédure d'urgence doit répondre à tous les cas de figure possible que nous pouvons rencontrer suite à une avarie :

Exemple du démâtage : Pour une même avarie, quelles sont les situations possibles, quelles sont les risques, et à quoi doit répondre la procédure ?

- Le mat est en train de percer la coque : May Day – évacuation d'urgence

- Le voilier dérive vers des brisants : May Day – réduction de la dérive par le mouillage ou par une ancre flottante

- Le voilier dérive vers le large : Pan Pan – comment effectuer un gréement de fortune

4- Organisation du bord et détermination des actions

Suivant la composition de l'équipage et les moyens du bord, la procédure doit décrire le plus précisément possible les actions que chaque équipier doit effectuer dans un ordre chronologique précis.

## 2 - PROCEDURE D'URGENCE  EN CAS DE DEMATAGE

1- MISE EN SECURITE DE L'EQUIPAGE

Objectif : Éviter l'homme à la mer

- Gilet et harnais et s'attacher au bateau ou rentrer à l'intérieur du voilier

2- MISE EN SECURITE DE LA NAVIGATION et DU BATEAU

Estimer sa dérive, déterminer le temps avant l'échouage

Vérification des coups sur la coque

3- LES TYPES D'ALERTE SUIVANT LA SITUATION :

- MAY DAY Si la dérive à la cote est rapide

- MAY DAY si le démâtage a créé ou est en train de créer une voie d'eau

- PAN PAN si l'équipage n'est pas en situation de danger de mort immédiat

- PAN PAN si vous nécessitez une aide extérieure

4- MOYENS D'ALERTE :

Par VHF portable ou antenne VHF de secours : CANAL 16 ou touche détresse ASN

A moins de 5 milles des côtes : téléphone  portable n°196

Balise de détresse COPAS SARSAT

FUSEE DE DETRESSE si un autre voilier est en vue.

5- LES ACTIONS A REALISER SUIVANT LA SITUATION :

En cas de dérive rapide a la cote : stopper ou ralentir la dérive en :

- Envoyer le mouillage sur toute sa longueur

- Avec le foc de route ou le tourmentin réaliser une encre parachute a filer sur l'arrière

En cas de voie d'eau :

- Procéder a l’évacuation d'urgence (voir la procédure d'urgence d’évacuation)

Dans les autres situations :

- Se dégager du gréement avec pince coupe hauban, outillage pour démonter les ridoirs des haubans, scie a métaux, couteau pour couper les bouts… Essayer si possible de récupérer un maximum de matériel.

## 3- PROCEDURE D'URGENCE EN CAS D'EVACUATION D'URGENCE

1- MISE EN SECURITE DE L'EQUIPAGE, DE LA NAVIGATION ET DU BATEAU

Objectif : Éviter l'homme à la mer Gilet et harnais

Stopper le navire pour faciliter l'embarquement dans le radeau de survie

2- LE TYPES D'ALERTE :

- MAY DAY

3- MOYENS D'ALERTE :

Balise de détresse  COPAS SARSAT

VHF ASN touche « distress »

VHF  en phonie canal 16

Fusée de détresse

4- LES ACTIONS A REALISER SUIVANT LA SITUATION :

Organiser l’évacuation d'urgence :

- Un équipier met à l'eau le radeau et le percute en tirant sur la longe.

- Un équipier récupère le matériel de sécurité et de communication

- Un équipier récupère du matériel contre le froid et l'humidité

- Un équipier récupère de l'eau et et de l'avitaillement

Dans le radeau :

- Faire l'inventaire complet

- Continuer d'émettre le message de détresse

- Organiser des quarts pour occuper l'équipage en attendant les secours (vieille, repos, propulsion, pêche, rangement…)

## 4- PROCEDURE D'URGENCE EN CAS DE FEUX A BORD

1- MISE EN SECURITE DE L'EQUIPAGE, DE LA NAVIGATION ET DU BATEAU

Objectif : Éviter que des personnes asphyxient

- L’ensemble de l'équipage sur le pont avec son gilet au vent du bateau

- Préparer l'évacuation d'urgence

2- LE TYPES D'ALERTE :

- MAY DAY

3- MOYENS D'ALERTE :

Balise de détresse  COPAS SARSAT

VHF ASN touche « distress »

VHF  en phonie canal 16

Fusée de détresse

4- LES ACTIONS A REALISER SUIVANT LA SITUATION :

Lutter contre le feu :

- Couverture anti feux pour un feu de cuisine

- Couverture anti feux si un équipier flambe

- Extincteur : viser le bas des flammes

- Feux moteur : se servir du trou au niveau de la descente

Exercice de feux, stage sécurité survie Macif Centre de Voile

## 5- PROCEDURE D'URGENCE EN CAS D'AVARIE DE BARRE

1- MISE EN SECURITE DE L'EQUIPAGE

Objectif : Éviter l'homme à la mer

- Gilet et harnais et s'attacher au bateau ou rentrer à l'intérieur du voilier

2- MISE EN SECURITE DE LA NAVIGATION et DU BATEAU

Risque d’être drosser à la côte : estimer sa dérive, déterminer le temps avant l'échouage

3- LES TYPES D'ALERTE SUIVANT LA SITUATION :

- MAY DAY Si la dérive à la cote est rapide

- PAN PAN si l'équipage n'est pas en situation de danger de mort immédiat

- PAN PAN si vous nécessitez une aide extérieure

4- MOYENS D'ALERTE :

Par VHF : CANAL 16 ou touche détresse ASN

A moins de 5 milles des côtes : téléphone  portable n°196

Balise de détresse COPAS SARSAT

FUSEE DE DETRESSE si un autre voilier est en vu.

5- LES ACTIONS A REALISER SUIVANT LA SITUATION :

En cas de dérive rapide a la cote : stopper ou ralentir la dérive en :

- Envoyer le mouillage sur toute sa longueur

- Avec le foc de route ou le tourmentin réaliser une encre parachute a filer sur l'arrière

Si l'avarie vient des drosses de barre :

- Se servir de la barre franche de secours, sous toilé le bateau et rejoindre l'abri le plus proche

Si l'avarie vient du gouvernail :

- Réduire sa dérive en attendant les secours

- Réaliser un safran de fortune avec porte, plancher et tangon du bateau

## 6- PROCEDURE D'URGENCE EN  CAS DE VOIE D'EAU A BORD

1- MISE EN SECURITE DE L'EQUIPAGE, DE LA NAVIGATION ET DU BATEAU

Éviter l'homme à la mer : Gilets - harnais

Stopper l’ère du bateau pour lutter plus efficacement contre l'invasion de l'eau

3- LES TYPES D'ALERTE SUIVANT LA SITUATION :

- MAY DAY si l'invasion de l'eau est rapide

- PAN PAN si les moyens de pompage permet de stabiliser la montée de l'eau

4- MOYENS D'ALERTE :

Par VHF : CANAL 16 ou touche détresse ASN

A moins de 5 milles des côtes : téléphone  portable n°196

Balise de détresse COPAS SARSAT

FUSEE DE DETRESSE si un autre voilier est en vue.

5- LES ACTIONS A REALISER SUIVANT LA SITUATION :

Dans tous les cas :

- Actionner l'ensemble des moyens de pompage

  - Pompe électrique, pompe manuelle,  équipiers désignés a écoper (ecope, seau, … )

Si l'invasion de l'eau est rapide :

- Préparer l'évacuation d'urgence

Si l'invasion de l'eau est lente :

- Rechercher la voie d'eau.

  - Si il y a eu un choc, rechercher la voie d'eau à l'avant du bateau

  - Si il n'y a pas eu de choc, vérifier les passes coques et les vannes

- Obstruer la voie d'eau :

  - Pinoches pour les vannes ou les passes coques

  - Bande de tissus dans la fissure

  - Pate stay-afloat

  - Glisser une voile sous le bateau

## 7- PROCEDURE D'URGENCE EN CAS DE BLESSE A BORD

1- MISE EN SECURITE DE L'EQUIPAGE, DE LA NAVIGATION ET DU BATEAU

Éviter l'homme à la mer : Gilets - harnais

Stopper l’ère du bateau pour pouvoir s'occuper du blessé

2- EFFECTUER LE BILAN MEDICAL DE LA VICTIME

Avec la fiche de bilan médical du Centre de consultation Médical Maritime

(Voir fiche ci-dessous)

3- LES TYPES D'ALERTE SUIVANT LA SITUATION :

- Dans tous les cas : Chercher a joindre le CROSS pour avoir une consultation médicale avec le Centre  de Consultation Maritime de Toulouse

4- MOYENS D'ALERTE :

Par VHF : CANAL 16 – Demander au CROSS une consultation médicale

A moins de 5 milles des cotes : téléphone  portable : CCMM Toulouse :

5- LES ACTIONS A REALISER SUIVANT LA SITUATION :

- Déterminer le temps estimé pour rejoindre l'abri le plus proche, et le communiquer au CROSS

- Suivre les instructions du CCMM Toulouse

## FICHE D'OBSERVATION MEDICAL

# IX - ORGANISATION DES SECOURS EN MER

En France, le sauvetage en mer est organisé par les Centres Régionaux Opérationnels de Sauvetage et de Surveillance.  En cas de problème, de détresse ou de demande d'assistance il faut impérativement joindre le CROSS (canal 16) le plus proche.

## 1- SYSTEME MONDIAL DE DETRESSE ET DE SAUVETAGE EN MER (SMDSM)

Dans le cadre de l'Organisation Maritime Internationale, afin d'assurer la sécurité maritime sur l'ensemble des mers, chaque Etat membre prend en charge la recherche et le sauvetage en mer sur une partie définie des mers et des océans.

Afin d'assurer cette mission, pour chaque zone, un centre de coordination de  recherche et de sauvetage est mis en place, on parle de MRCC : Maritime Rescue Coordination Center. En France, ces centres sont appelés des CROSS.

Ils assurent les fonctions suivantes :

  - Réception / accusation  / transmission des messages de détresse.

  - Coordination des interventions de recherche et de sauvetage

  - Organisation des opérations de recherche et de sauvetage

Les CROSS disposent en plus d'un ensemble de moyens permettant l'intervention de sauvetage en mer : la SNSM, la gendarmerie maritime, la sécurité civile, les plaisanciers, la marine nationale, les professionnels de la mer, les douanes, les pompiers maritimes, les CRS, …. , .

## 2- LES CROSS EN FRANCE

Sur les côtes françaises 5 CROSS assurent la surveillance et le sauvetage de l'ensemble des côtes françaises métropolitaines :

LE CROSS GRIZ NEZ  (03 21 87 21 87)

Zone : Frontière Belge - Cap d'Antifer

LE CROSS JOBOURG (02 33 52 72 13)

Zone : Cap d'Antifer – Mont Saint Michel)

LE CROSS CORSEN (02 98 89 31 31)

Zone : Mont Saint Michel – Pointe de Penmarc'h)

LE CROSS ETEL (02 97 55 35 35)

Zone : Pointe de Penmarc'h – Frontière espagnole)

LE CROSS LAGARDE, dénommé le CROSS Med  (04 95 20 13 63)

Zone : cote méditerranéenne française

## 3- CONTACTER LE CROSS

En zone côtière c'est à dire à moins de 6 milles d'un abri, le meilleur moyen pour joindre le CROSS est la VHF sur le Canal 16.  Ce canal est réservé à la détresse et au sauvetage en mer au niveau international. Tous les navigants se doivent d’être en veille sur ce canal et de limiter au maximum les appels de routine dessus.

Par téléphone, il est possible de joindre le CROSS par le 196 ou par leur ligne directe (mentionné ci-dessus)

Au large, les CROSS peuvent être joints en phonie par radio MF sur le 2182 kHz, en radio HF, par le système de communication satellitaire INMARSAT et par téléphone satellitaire de type IRIDIUM ou ISATPHONE.

Il faut privilégier l'emploi de la VHF plutôt que du téléphone portable pour joindre le CROSS. Le téléphone portable a de nombreux inconvénients : réseau incertain, autonomie limitée, et fragilité de l’appareil en milieu humide. De plus, par VHF, l'ensemble des  bateaux alentours reçoit  le message en même temps que le CROSS.

Avant chaque sortie,  il faut vérifier ses moyens de communication. Pour tester sa VHF il faut appeler le sémaphore le plus proche sur le canal 16.

Le message à énoncer :

« Sémaphore de …... , sémaphore de …... , sémaphore de …... , pour le voilier …..... , pour un essai VHF ».

Le sémaphore va répondre : La station qui appelle le sémaphore de …....... pour un essai VHF je vous reçois fort et claire, fort et haché, faible et haché … .

## 3- ÉMETTRE UN MESSAGE DE DÉTRESSE PAR VHF EN PHONIE

Dans un premier temps, définir le niveau d'urgence de la détresse :

- Il faut employer le terme MAY DAY si il y a danger de mort immédiat : Navire en train de couler, évacuation d'urgence, feux à bord, homme à la mer, blessé grave, … .

- Il faut employer le terme PAN PAN pour une demande d'assistance : Remorquage, consultation médicale,

#### COMPOSITION DU MESSAGE DE DÉTRESSE EN PHONIE :

SUR LE CANAL 16 :

1 - Identifiant d'urgence ( 3 fois)  :  		MAY DAY  ou PAN PAN

2 – Identité ( 3 fois ) 	:  			Nom du Voilier ou numéro MMSI

(MMSI : Numéro d'identification de la station de navire)

3 – Position du voilier : 			Latitude et longitude précis au dixième de minute

(1 chiffre après la virgule,  exemple : 46°11',2 N – 												001°12',7W )

4 – Heure : 					HH / MM

5 – Type de problème : 			Homme à la mer / feux à bord / …

6 -  Assistance demandée : 			Remorquage, évacuation, ….

## 4- ÉMETTRE UN MESSAGE DE DÉTRESSE PAR VHF A.S.N.

#### L'Appel Sélectif Numérique (A.S.N.)

L'ASN est un système de communication en format numérique permettant la transmission de données entre radios. Il fait partie des mesures adoptées par le Système Mondiale de Détresse et de Sécurité en Mer (SMDSM) pour transmettre de façon automatisée les messages de détresse. Ce dispositif s'applique aux VHF, aux BLU (radio HF et MF) et aux terminaux INMARSAT.

Afin de permettre l'appel sélectif d'une station de navire (bateaux) ou une station terrestre (CROSS, sémaphore, … ), chaque station est codifiée par un numéro unique, le numéro MMSI (Mobile Maritime Service Identity).

#### L'APPEL DE DÉTRESSE par VHF A.S.N

La VHF ASN doit être couplée au GPS du bord afin d'envoyer la position du voilier dans le message de détresse. Par simple pression du bouton « distress » la VHF envoie un message comportant l'identité du navire par son numéro MMSI, la position du voilier, et l'heure. Certains types de VHF proposent de choisir la nature du problème avant l'envoi du message : Homme à la mer, feu à bord, échouage, piraterie, …. . Le message est transmis de façon automatique sur le canal 70 (canal spécifique aux messages numériques), il n'y a pas besoin de le sélectionner sur la VHF.

#### PROCÉDURE D'ENVOI DU MESSAGE DE DÉTRESSE :

1 – Effectuer une pression longue sur le bouton « distress » de la VHF ASN, ou

    - Effectuer une pression courte sur le bouton « distress »

    - Sélectionner dans la liste la nature du problème

    - Sélectionner la fonction « envoi » du message

2 – Une alarme sonore retentit à l'envoi du message.

La VHF envoie en continu le message jusqu'à ce qu'elle ait reçu un accusé de réception

3 – L'alarme sonore se coupe : le CROSS a bien reçu le message de détresse

La VHF vient de recevoir en numérique un accusé de réception.

4 – Sur le canal 16, le CROSS appelle en vocal le bateau

## 5- DÉTRESSE : AVOIR UNE CONSULTATION MÉDICALE EN MER

Le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) au CHU de Toulouse assure un service gratuit de consultations et d'assistance télé-médicales pour les navires en mer 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

#### CONTACTER LE CCMM POUR UNE CONSULTATION D'URGENCE :

  - Par VHF : il faut appeler le CROSS en émettant un PAN PAN médical et demander une consultation médicale avec le CCMM :

  - Par téléphone portable au : +33 5 34 39 33

Il ne faut jamais hésiter à appeler le CROSS. Les retours d’expériences montrent que les situations d'urgence découlent très souvent de petits problèmes qui ont dégénéré. Le fait de prévenir rapidement le CROSS permet de se prémunir de nouveaux risques et de gagner du temps dans les opérations de recherche et de sauvetage.

Afficher près de la VHF un petit mémo visible de tous des procédures d’appel, des numéros d’urgence, nom et n°MMSI du bateau. Entraîner l’équipage à émettre un message de détresse.

# Footnotes

Fréquence de détresse en HF : sur le 4125 kHz, le 6215 kHz, le 8291 kHz, le 12290 kHz, et le 16420 kHz.

Voir le module : S4 Optimiser son matériel de sécurité